## Slide 1
Laboratorio IoT
Prof. Paolo Napoletano
a.a. 2020/2021
Home monitoring
Team
Lisa Cocchia - 793569
Emanuele Giannuzzi - 797819

## Slide 2: Materials
Description of the ingredients employed
Board:
3x ESP8266 WiFi NODEMCU
Sensori:
1x DHT22 sensore di temperatura e umidità
1x AHT20 sensore di temperatura e umidità
1xMQ-4 LPG,CH4,CO, Alcohol, Fumo Sensor
1x Sensore di umidità del suolo
2x Servo Motor
1x Buzzer
1x Relè a stato solido
1x Pompa ad acqua
Attuatori:
4x LED esterni
Altro:
Cavi
Resistori
Breadboard
IDE:
PlatformIO IDE for VSCode
PyCharm
Tecnologie
MySQL
Telegram
Flask
MQTT

## Slide 3: Method
Device 1: Ingresso
    Temperatura
    Umidità
    Movimento
Device 2: cucina
    Metano
    Finestra automatica
Device 3: serra
    Umidità del terreno
    Temperatura
    Umidità
    Irrigazione e Finestre automatiche
  Link alla cartella drive

## Slide 4: Method

## Slide 5: MQTT
Main topic: cocchiagiannuzzi
Device si collega
/master/info/get -> master, se esiste, risponde
  Risposta ricevuta -> Istanzio nuovo client
  Nessuna risposta -> Istanzio nuovo master e client
Client pubblicano su /sensor_data_update
Client in ascolto su /actuator_state e rispondono con lo stato
Disconnessioni gestite

## Slide 6: Method
Divisione delle responsabilità con DP Singleton
Design modulare
Comunicazione tra moduli con DP Observer
Facilità di utilizzo

## Slide 7: Telegram Bot
Comandi:
/start e /help  mostra i comandi possibili
/kitchenLightON e /kitchenLightOFF  luce della cucina
/entranceLightON e /entranceLightOFF  luce dell’ingresso
/bathroomLightON e /bathroomLightOFF  luce del bagno
Allarmi:
-

## Slide 8: Risparmio energetico
Deep sleep
  Attivazione una volta al giorno (alle )
  Controllo temperatura con OpenWeatherMap
  Se la temperatura supera la soglia, attivazione ogni ora per le prossime 24h
  Corrente idle servo ~3mA
  Regolatore di tensione ~0.4mA
  Relay
  DHT22 200µA
  Soil moisture sensor ~2mA

## Slide 9: Web Server

## Slide 10: Final remarks
Results, Discussion, conclusion