## Slide 1
Laboratorio IoT
Prof. Paolo Napoletano
a.a. 2020/2021
Home monitoring
Team
Lisa Cocchia - 793569
Emanuele Giannuzzi - 797819

## Slide 2: Materials
Description of the ingredients employed
Board:
3x ESP8266 WiFi NODEMCU
Sensori:
1x DHT22 sensore di temperatura e umidità
1x AHT20 sensore di temperatura e umidità
1xMQ-4 LPG,CH4,CO, Alcohol, Fumo Sensor
1x PIR sr602
1x Sensore di umidità del suolo
2x Servo Motor
1x Buzzer
1x Relè a stato solido
1x Pompa per liquidi
Attuatori:
4x LED esterni
Altro:
Cavi
Resistori
Breadboard
IDE:
PlatformIO IDE for VSCode
PyCharm
Tecnologie
MySQL
Telegram
Flask
MQTT

## Slide 4: Method
Device 1: Ingresso
    Temperatura
    Umidità
    Movimento
Device 2: cucina
    Metano
    Finestra automatica
Device 3: serra
    Umidità del terreno
    Temperatura
    Umidità
    Irrigazione e Finestre automatiche

## Slide 5: Method

## Slide 6: MQTT
Main topic: cocchiagiannuzzi
Device si collega
/master/info/get -> master, se esiste, risponde
  Risposta ricevuta -> Istanzio nuovo client
  Nessuna risposta -> Istanzio nuovo master e client
Client pubblicano su /sensor_data_update
Client in ascolto su /actuator_state e rispondono con lo stato
Disconnessioni gestite

## Slide 7: Method
Divisione delle responsabilità con DP Singleton
Design modulare
Comunicazione tra moduli con DP Observer
Facilità di utilizzo

## Slide 8: Sistema ad eventi
Implementazione event-driven
Condizione di trigger
Outcome
Controllo ad ogni lettura

## Slide 9: Telegram Bot
Comandi:
/start e /help  mostra i comandi possibili
/kitchenLightON e /kitchenLightOFF  luce della cucina

## Slide 10: Risparmio energetico
Deep sleep
  Attivazione una volta al giorno
  Orario specifico attraverso server NTP
  Uso memoria RTC
  Controllo temperatura con OpenWeatherMap
  Se la temperatura supera la soglia, attivazione ogni ora per le prossime 24h
  Corrente Idle:
  Servo ~3mA
  Regolatore di tensione ~0.4mA
  Relay ~100µA
  DHT22 ~200µA
  Soil moisture sensor ~2mA

## Slide 11: Web Server

## Slide 12: Final remarks
Serra: Aggiunta Relè per aumentare significativamente durata batteria
Protocollo di handshake per la scelta del nuovo master in caso di disconnessione
Modifica dei parametri del sistema (es. soglie di attivazione) da Web Server
Link alla cartella drive
Results, Discussion, conclusion